| 送信機系統図 | 付属装置の諸元内容等 | 組み合わせて 使用する 送信機番号 |
| --- | --- | --- |
|  | パケット通信装置 | １，２ |
|  | ①方式 AFSK方式 ②通信速度 300ﾎﾞｰ(HF),1200ﾎﾞｰ(V/UHF) ③周波数偏移幅 ±100Hz(300),±500Hz(1200) ④副搬送波周波数 1700Hz ⑤符号構成 AX.25ﾌﾟﾛﾄｺﾙ準拠/JISｺｰﾄﾞ,ASCIIｺｰﾄﾞ ⑥電波形式 F1D(300), F2D(1200) |  |
|  | RTTY装置 | １，２ |
|  | ①方式 AFSK方式 ②通信速度 45.5ﾎﾞｰ ③副搬送波周波数 2,210Hz ④周波数偏移幅 ±85Hz ⑤電波形式 F1B |  |
|  | SSTV伝送装置 | １，２ |
|  | ①方式 SCFM方式 ②最高画周波数 900Hz以下 ③副搬送波周波数 1750Hz ④偏移周波数 ±550Hz ⑤電波形式 F3F |  |
|  | PSK31装置 | １，２ |
|  | ①方式 ABPSK/AQPSK方式 ②通信速度 31.25ﾎﾞｰ ③周波数偏移幅 なし ④副搬送波周波数 50～2800Hz ⑤符号構成 PSK31方式準拠/JISｺｰﾄﾞ,ASCIIｺｰﾄﾞ ⑥電波形式 G1B |  |
|  | ファクシミリ装置 | １，２ |
|  | ①方式 SCFM方式 ②最高画周波数 828Hz ③副搬送波周波数 白2300Hz/黒1600Hz ④周波数偏移幅 ±400Hz ⑤電波形式 F3C |  |
|  | ＡＴＶ装置 | ２ |
|  | ①方式 標準（NTSC）方式 ②映像最大周波数 4.5MHz以下 ③映像最大周波数偏移 なし ④音声副搬送波周波数 （映像搬送周波数）±4.5MHz ⑤音声最高周波数 7.5KHz以下 ⑥音声最大周波数偏移 ±25KHz以下 ⑦電波形式 A3F,A3E,A8W |  |